## Slide 1: Polimer-BODAN útátjáró-rendszer
24
Notes: Útátjáró minden síntipushoz

## Slide 2: Polimer-BODAN útátjáró-rendszer
Követelmények egy útátjáróval szemben
Vasúti szempont Közúti szempont
Biztonság
Egyenletes áthaladás, mind a vasút, mind a közút számára
Gyors beépítés, kiemelés
Csúszásmentes felület
Nagy tartósság, kevés karbantartás
Jó költség – élettartam (LCC) arány
Polymer-betonból készül
2
Notes: Háromszoros szilárdság a cementkötésű betonhoz képest

## Slide 3
Polimer-BODAN útátjáró-rendszer
Minden síntípushoz alkalmas
3
Notes: Talpgerendák, támaszkövek, teherbíró áthidaló elemek, a sínprofilhoz igazodó, rugalmas gumiágyazásban

## Slide 4: Polimer-BODAN útátjáró-rendszer
4
Nagy szilárdság, a cementkötésű beton háromszorosa
Igen tartós kvarcszemcsés felület (5 év múlva is még 65 % feletti súrlódási együttható)
Fagy- és só- és vegyszerálló
A villamos áramot nem vezeti
Nincs rozsdásodó alkatrész
Notes: Tökéletes közúti felület

## Slide 5: Polimer-BODAN útátjáró-rendszer
Kevesebb karbantartási igény a közút csatlakozásánál
Az él- (támasz)gerendák is polimerbetonból vannak
Víztelenítéshez résfolyókás vagy rácsos lefedésű keresztfolyóka választható
5
Notes: Megbízható víztelenítés

## Slide 6: Polimer-BODAN útátjáró-rendszer
6
Beépítés és szétszerelés
Moduláris rendszer
Célszerszámok a beépítéshez
Többszöri behelyezés és kivétel, áthelyezhető
Az útátjáró bármikor meghosszabbítható

## Slide 7: Útátjáró rendszer BODAN Tartósság/ Hosszú élettartam
Kor 21 év
EBENSEE
7
Kor 19 év
KOPPENBRÜLLERHÖHLE
Kor 33 év
TRAUTENFELS
Notes: Több évtizede pályában fekvő átjárók Ausztriában

## Slide 8
BODAN | más rendszerek
A polimerbeton méretei nem változnak | A másodfelhasználású gumi (20 % új anyag hozzáadásával is) hajlamos a deformálódásra
Hídszerű kialakítása miatt független a vágányrendszertől és az ágyazattól, a pálya szabadon szellőzik alatta | Más rendszerek az aljakon támaszkodnak fel (ez aljtöréshez vezethet, ami rejtve marad a következő felbontásig)
A BODAN az aljakra nem ad át terhelést | Más rendszerek esetenként speciális aljakat kívánnak meg az útátjáró szélességében
Könnyű beépítés és kiemelés | A keménygumi útátjárók elemei pl. teljes szélességükben egymáshoz vannak erősítve, így elemcsere esetén az egész átjárót fel kell bontani
Bírja a ferdeszögű, kanyarodó, nagy tengelyterhelésű kamionforgalmat Nem mozdul el, nem reped meg, felülete sem károsodik. | Nehezen bírja a ferdeszögű, kanyarodó, nagy tengelyterhelésű kamionforgalmat Elmozdul , repedések, felület károsodik.
A hóeke nem okoz károsodást | A hóeke a gumielemeket súlyosan megrongálhatja
Notes: Előnyök más rendszerekkel szemben

## Slide 9: Összefoglalás Életciklus-költség (LCC) csökkentése polimerbeton alkalmazásával
9
Alacsony életciklus-költség, mert hosszú élettartamú
Azonos kezdeti költségekkel egy 15 év élettartamú termék 50 %-kal olcsóbb,
mint a 10 év élettartamú
Az igen szilárd anyag és az áthidaló felépítés javítják a teherbírást
Nincs rendlkívüli nyomás az aljakon, az alj körüli terület szellőzik
Notes: Gazdaságosság

## Slide 10: Összefoglalás Az életciklus-költség (LCC) csökkentése polimerbeton alkalmazásával
10
Robosztus felépítés és tartósan csúszásmentes felület még nagy közúti terhelés alatt is
Többszöri beépítés és kiemelés egyszerűen
a panelek visszahelyezhetők karbantartási munka után
Notes: Könnyű kivétel és visszaépítés

## Slide 11: PolimerBodan útátjárok
magyarországi referenciái
Notes: Hazai referenciák

## Slide 12: Bilk Konténer Terminál
27 m széles
45 belső elem
R=300 m ív
Notes: Konténerszállító daruk nehéz forgalma szükségessé tette a belső elemek epoxi-Bodanra cserélését

## Slide 13: BKV Bp., Maglódi út/Akna utca
Jobb vágány 31,2 m
Bal vágány
27,0 m
Egyenes pálya
Notes: A kamionsáv piros színnel van kijelölve

## Slide 14
Notes: Az Akna utcai átjáró Kőbányán

## Slide 15
Notes: Külső elem beillesztése résfolyóka mellé

## Slide 16: Csepel Gyártelep, Hőerőmű – Terelő utca
8,4 m széles
R=200 m ív
Notes: Támaszkövek behelyezése mérősablonnal

## Slide 17
Notes: Íves útátjáró Csepelen

## Slide 18: Csepel Gyártelep, Dunai Kikötő
Notes: Hibátlan fekvésű egyenes átjáró. A belső elem rögzítése

## Slide 19
Notes: Ugyanott a külső elem rögzítése

## Slide 20: Csepel Gyártelep, Színesfém utca
10,8 m széles
Egyenes pálya
Notes: Befejezés előtt

## Slide 21
Notes: Csepeli átjáró, aszfalt-csatlakozással

## Slide 22: MVM Paksi Atomerőmű, Teherbeszállító út
15,6 m széles
3 vágányon átvezető
R= 200 m ív
Notes: Beépítés előtt a pályát gondosan ki kell szabályozni, ügyelve a szabályos aljtávolságra (60 cm az ív belső oldalán)

## Slide 23
Notes: Paks, közbenső alapgerendák

## Slide 24
Notes: Kétoldalú támaszkövek a paksi átjáróban

## Slide 25
Notes: Külső elem beillesztése kétéltű kotróval

## Slide 26
Notes: Méretre gyártott burkolóelemek helye Pakson, kétoldalú támaszkövek között

## Slide 27
Notes: A háromvágányos, kész paksi átjáró, színes elhatárolásokkal

## Slide 28: Csepel, Budafoki út
24,6 m széles
R= 150m ív
Notes: Kész íves átjáró, beaszfaltozás előtt

## Slide 29
Notes: Íves átjáró Csepelen, kész asztfalt-csatlakozással

## Slide 30
Notes: Elkészült íves átjáró Csepelen

## Slide 31: Csepel Gyártelep, Gáz utca
7,2 méter széles
Egyenes pálya